Demontaż istniejącej rozchodowej stacji paliw płynnych

- Obowiązkiem Zamawiającego jest:

- Odpompowanie pozostającego w instalacji paliwa i jego transport do zbiorników nowej instalacji rozchodowej

- Utylizacja komponentów istniejącej rozchodowej stacji paliw, nieprzeznaczonych do ponownego użycia

- Transport komponentów istniejącej rozchodowej stacji paliw przeznaczonych do ponownego użycia na miejsce ponownej instalacji

- Wyłączenie istniejącej rozchodowej stacji paliw z zasilania energią elektryczną

- Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- Demontaż instalacji elektrycznej istniejącej rozchodowej stacji paliw

- Rozłączenie komponentów istniejącej rozchodowej stacji paliw w sposób umożliwiający ich ponowne użycie