Przygotowanie stacji paliw do transportu morskiego

- Obowiązkiem Wykonawcy jest:

- przygotowanie komponentów stacji paliw do załadunku (konstrukcja techniczna  połączona w pakiety transportowe do max 5 t o gabarytach możliwych do załadunku do kontenera 40 ft, uzgodnione z Zamawiającym) oraz przygotowanie dedykowanych zawiesi transportowych dla w/w pakietów oraz zbiorników (Z9, Z10, Z11, Z12, Z13 ZP) przystosowanych do pracy z dźwigiem okrętowym. Zawiesia pozostają własnością Zamawiającego.

- Zabezpieczenie komponentów wielkogabarytowych (zbiorniki Z9, Z10, Z11, Z12, Z13 i ZP) do transportu morskiego za pomocą woskowania powierzchni zewnętrznych

- Zabezpieczenie wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne komponentów stacji paliw takich jak armatura pompowa do transportu za pomocą np. folii bąbelkowej, gąbki transportowej etc.